«SPM» COMPANY

ПРОГРАММА ПО ОБУЧЕНИЮ

ЭКИПАЖА МОЗАМБИКАНСКОГО

МОРСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ПРОМЫСЛУ И ПЕРЕРАБОТКЕ ГЛУБОКОВОДНОГО КРАБА

CHACEON MACPHERSONI, ВКЛЮЧАЯ ИНЫЕ ВИДЫ КРАБА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

2018

Содержание:

- Раздел 1: Основные принципы поиска скопления крабов и организация

промыла…………………………………………………………………………..стр. 3 - 9

- Раздел 2: Эксплуатация промыслового вооружения. Обучение членов палубной

команды по вопросам специфики крабового промысла..………….стр. 10 - 17

- Раздел 3: Технологический процесс производства крабовой продукции и иных

водных биологических ресурсов…………………..……………………….стр. 18 - 22

- Приложение: Состав промыслового вооружения…………………….……………..стр. 23 - 24

Вступление:

«ПРОГРАММА ПО ОБУЧЕНИЮ ЭКИПАЖА МОЗАМБИКАНСКОГО МОРСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ПРОМЫСЛУ И ПЕРЕРАБОТКЕ ГЛУБОКОВОДНОГО КРАБА CHACEON MACPHERSONI, ВКЛЮЧАЯ ИНЫЕ ВИДЫ КРАБА И ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ», основана на многолетнем опыте работы компании с применением передовых методов промысла и технологии обработки, хранения и транспортировки.

Раздел 1: Основные принципы поиска скопления крабов и организация промыла

Промысловые крабы, совершая постоянные миграции, образуют агрегации с высокой плотностью скопления. Промысел крабов эффективен в том случае, когда краболовы находят скопления крабов. При экспедиционном промысле, если многие суда объединены общим интересом, поиск промысловых скоплений целесообразно осуществлять на специальных судах-поисковиках.

Современные достижения техники, высокая автоматизация и оснащенность промысловых судов различной навигационной и рыбопоисковой аппаратурой позволяют им работать автономно, однако, как и прежде, поиск скоплений крабов осуществляется только путем контрольных постановок ловушек на разрезах и изобатных маршрутах. Расстояния между станциями и направление поиска для каждого района (популяции) выбираются в зависимости от площади вероятного нахождения краба, опыта и знания капитаном особенностей поведения крабов.

В настоящее время краболовные суда оснащены ловушками нескольких типов и модификаций. Традиционный и наиболее распространенный на краболовных судах тип ловушки представляет собой усеченный конус с верхним ловчим отверстием и открывающимся дном. При размещении конических и пирамидальных ловушек на палубе из них вынимают днища и вкладывают одну в другую, что позволяет уменьшить занимаемую ими площадь по сравнению с прямоугольными ловушками американского образца.

Конические ловушки имеют несколько модификаций в размерах и оснастке:

Суда компании «SPM используют крупные ловушки (высотой 70 см, верхний диаметр — 55, а нижний — 150 см).

Важной составляющей при промысле крабов ловушками является приманка. Различные комбинации приманки, конструктивные особенности ловушки и входного отверстия ориентированы на максимально эффективный лов различных видов крабов.

Известно, что после длительного пребывания в воде приманка теряет аттрактивные свойства и перестает привлекать крабов.

Таким образом, учитывая эффективность действия приманки, поднимать крабовые ловушки рекомендуется не реже чем через двое–трое суток.

Перед постановкой в море имеющихся на судне ловушек обычно пользуются данными исследований или информацией предыдущих промысловых работ. Однако более точные сведения о распределении скоплений крабов можно получить путем постановки контрольных ловушек или тралений. Контрольные ловушки размещают в перспективных районах разными способами. После того как при контрольном лове выяснено распределение крабов, на наиболее плотных скоплениях выставляют промысловые порядки ловушек. Обычно их ставят параллельными рядами, причем расстояние между ловушками в таком порядке составляет 0,2–0,3 мили в зависимости от концентрации крабов. Расстояние между порядками — 0,3–0,7 мили. Для наблюдения за перемещением крабов вокруг промысловых ловушек ставят некоторое количество контрольных ловушек.

Активность перемещения крабов сильно изменяется в зависимости от сезона года. При высоких плотностях скоплений крабов расстояние между ловушками и порядками уменьшают, и, наоборот - при низкой плотности расстояние между порядками увеличивают, обеспечивая более эффективный поиск новых скоплений.

Из-за перемещения крабов редко удается в одном месте вести лов длительное время. При снижении уловов лучше сразу начать поиск переместившихся скоплений крабов. При этом очень важно определить направление миграций и скорость перемещения крабов в соответствующий сезон.

Цели и задачи раздела руководства:

Изучение раздела пособия направлено на формирование практических и профессиональных навыков, приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по вопросам промысла краба и иных водных биологических ресурсов.

Целью раздела руководства является получение теоретических и практических навыков для работы на краболовном судне, принципы поиска крабовых скоплений и основные тактики лова.

Задачами раздела руководства являются:

- ознакомление с особенностями крабового промысла

- приобретение первичных профессиональных умений и навыков, направленных на поиски объекта промысла

- анализ и оценка района промысла.

- анализ и оценка гидрометеорологических показателей района промысла

- освоение особенностей работы на промысле краба

- привитие навыков работы в трудовом коллективе

- организация промысла краба

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, член экипажа, задействованный в организации промыслового процесса должен:

Приобрести первичные навыки:

- Особенности промыслового вооружения используемого для данного вида промысла на определенном типе судна

- Основы поиска скоплений объектов промысла. Количественная оценка концентрации объекта промысла, включая возможные пути перемещения (миграции).

- Понимание и оценка района промысла, включая знание специфики рельефа дна, течения, приливо-отливные явления

- Понимание и оценка гидрометеорологической обстановки в районе промысла и ее влияние на показатели промысла

- Особенности работы на промысле краба, умение действовать в аварийных ситуациях и осуществлять контроль за безопасностью при ведении промысла.

- Организация рабочего процесса, учитывая возможную специфику промысла

Знать:

- общие сведения об устройстве судна, его технические и эксплуатационные характеристики

- состав и схемы размещения, технические  характеристики судовых устройств

- индивидуальные спасательные средства

- мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшему при ведении промысла

- подготовку палубы, цеха  и грузовых помещений к приёмки сырца

- технику безопасности при промысловых и грузовых операциях

- организацию, меры и средства по обеспечению охраны труда на судне

| № п.п | Наименование раздела или темы | Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение направлений в море, использование навигационных приборов, пособий и систем при ведении промысла | Истинные направления, курс, пеленг, курсовой угол, учёт дрейфа и течения для безопасного ведения промысла. Магнитные курсы и пеленги, переводы и исправление курсов и пеленгов. Проборы для определения направлений в море. Пеленгаторы и репитеры различных курсо-указателей. Умение грамотно использовать оборудование во время ведения промыла |
| 2 | Навигационное оборудование морских путей | Средства навигационного оборудования морей и океанов международные системы ограждения опасностей Опознавание маяков и их характеристик. Умение осуществлять безопасные промысловые операции в непосредственной близости со средствами навигационного оборудования морей и океанов |
| 3 | Приборы для гидрометеорологических наблюдений | Метеорологические элементы и единицы измерения температуры воздуха, атмосферного давления, элементов ветра, направления и степени волнения моря, дальности видимости, облачности при ведении промысла подготовка приборов к выполнению гидрометеорологических наблюдений. |
| 4 | Организация и процедура несения вахты на промысле краба | Требования к организации ходовой вахты во время ведения промысла. Процедура сдачи-приёма вахты на промысле Организация ходовой вахты при ограниченной видимости, при плавании в прибрежных водах в условиях ведения промысла |
| 5 | Управление рулём и выполнение команд, подаваемых на руль при ведение промысла | Общие сведения о рулевом устройстве Посты управления рулём, их оборудование. Организация проверки и подготовки рулевого устройства к работе перед началом промысла Управление рулём и удержание судна на заданном курсе во время ведения промысла |
| 6 | Палубные работы на промысле краба и используемый инструмент | Правила технической эксплуатации судовых устройств и промысловых механизмов Материалы для ухода за судовыми устройствами, такелажными тросами, блоками, талями и т.д. Правила техники безопасности на судах при выполнении судовых, такелажных работ и при ведении промысла Техническое обслуживание судовых конструкций, устройств и механизмов, палубного снаряжения и инвентаря |
| 7 | Обеспечение безопасности судна при несении вахты на промысле краба | Основные термины, понятия и определения, используемые при несении вахты на мостике в период промысла Взаимодействие экипажа и вахтенного помощника капитана при несении ходовой вахты на промысле Использование внутренней связи и систем аварийно предупредительной сигнализации Процедура приема-передачи вахты на промысле |
| 8 | Техника безопасности, охрана труда, санитарные правила и оказания медицинской помощи на борту судна | Обязанности вахтенной службы по выполнению техники безопасности Техника безопасности при выполнении палубных работ и промысловых операций Техника безопасности на постановке, выборке крабового порядка |
| 9 | Изучение характеристик дна в районе ведения промысла | Настройка приборов контроля глубины. Определение характера грунта Изучение рельефа дна с учётом выявления специфики Анализ местности, определение безопасного района для ведения промысла |
| 10 | Течения и приливо-отливные явления | Изучение направлений течений в местах ведения промысла Возможные природные аномалии включая, сулои, аномальные волны и т.д. Определение время полной и малой воды Определение влияния течений на эффективность промысловых операций |
| 11 | Промысловое вооружение | Чёткое знание промыслового вооружения Строение крабовой ловушки Принципы оснастки крабового порядка Подготовка крабового порядка к постановке, выборке Ремонт промыслового вооружения |
| 12 | Поиск объектов промысла | Основные принципы поиска объектов промысла Контроль численности популяции на крабовом промысле Анализ перемещения краба. Методы тестовых постановок крабовых порядков Рациональное использование приманки. Контроль за перемещением краба. |
| 13 | Обработка объектов промысла | Основы технологического процесса по переработке краба и иных биоресурсов Размерный ряд, видовой состав Упаковка, хранение и транспортировка готовой продукции Контроль качества готовой продукции Методы снижения потерь качества продукции |

Раздел 2: Эксплуатация промыслового вооружения.

Обучение членов палубной команды по вопросам специфики крабового промысла

Реализация данного методического пособия направлена на формирование практических профессиональных умений, приобретение практического опыта для последующего освоения общих и профессиональных компетенций в вопросах крабового промысла.

Целью проекта является закрепление теоретических знаний и получение практических навыков, для дальнейшей работы на крабовом промысле.

Задачами раздела являются:

- ознакомление с судном и его спецификой

- приобретение навыков подготовки судна к выходу в промысловый рейс

- ознакомление с промысловыми и технологическими механизмами

- изучение промысловых схем для данного вида промысла

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, работник должен знать:

- устройство судна

- трудовой распорядок рабочей смены палубной команды и службы обработки

- разновидность машин и механизмов используемых на промысле

- содержание и назначение крабового промысла

- промысловую схему судна

- промысловое расписание

- подготовку крабового порядка к работе и технологию его постановки

- технологию выборки крабового порядка, способы извлечения улова

Уметь:

- выбирать нужный материал для оснастки крабового порядка

- правильно пользоваться инструментом при выполнении работ связанных с оснасткой крабового порядка

- расположить и закрепить материалы так, чтобы при максимальном удобстве выполнять технологические операции

- производить точные замеры на сетных полотнах и канатах

- выкраивать сетные полотна различной конфигурации

- производить любые ремонтные работы промыслового вооружения

- реагировать на любые нестандартные ситуации, возникающие в процессе промысла

Содержание основных тем для обучения по вопросам специфики промысла

| № п.п | Наименование раздела или темы | Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение технологических операций при изготовлении и ремонте орудия лова | Технология вязки сетного полотна ручным способом. Виды узлов применяемые при ручной вязке. (достоинства, недостатки и область применения). Расчёт циклов вязки, контроль качества выполненных работ. Назначение кройки сетного полотна, её виды, область использования в промысловом вооружении на промысле краба. Способы соединения сетных полотен, область применения на крабовом промысле, технология выполнения. Способы посадки сетного полотна, применение при оснастке крабовой ловушки. Виды такелажных работ, область применения, технология выполнения. Инструменты и приспособления, применяемые при такелажных работах на крабовом промысле. Подготовка крабового порядка к постановке. Расчёт количества грузов, необходимых для нормальной работы крабового порядка. |
| 2 | Факторы влияющие на процесс промысла. Технология и организация лова. | Структура орудий крабового промысла. Понятие уловистости крабовой ловушки, коэффициенты уловистости. Промысловая мощность. Методы определения величины промысловых запасов, теоретические основы эксплуатации крабовых запасов. Мероприятия по сохранению и воспроизводству крабовых запасов. Общая характеристика лова. Аварийные случаи при работе с крабовыми порядками, методы их предупреждения и устранения. Выполнение технологических процессов лова. Освобождение крабовой ловушки от улова |
| 3 | Общие сведения о правилах лова краба и охранных мероприятиях | Структура органов рыбоохраны и основные направления их деятельности Правила промысла краба и охранные мероприятия, их назначения и общие положения. Биологические основы регулирования крабового промысла: промысловый размер, процент прилова иных водных биологических ресурсов, минимальный размер ячеи крабовой ловушки. |
| 4 | Промысловые механизмы. Основные элементы промысловых машин, механизмов и устройств. | Надежность промысловых механизмов. Основные параметры и конструктивные особенности промысловых механизмов. Обоснования основных параметров выборочных машин (тяговое усилие, скорость выборки, мощность привода, длина крабового порядка) |
| 5 | Гибкие подъёмные и тяговые органы | Основные параметры грузовых устройств Судовые грузовые стрелы, лебедки Промысловые машины для выборки крабового порядка, укладки, постановки. |
| 6 | Уход за орудиями лова и учёт приманки | Подготовка промыслового вооружения к хранению. Проверка годности промыслового вооружения. Хранение и уход за крабовыми ловушками и хребтинами. Обслуживание промыслового вооружения, их ремонт, замена деталей в процессе эксплуатации. Содержание промыслового вооружения между их постановками. Нормы износа. Учёт износа и расхода промыслового вооружения. Учет расхода приманки (наживки). Количество наживы необходимое для обеспечения одного крабового порядка. Анализ расхода приманки и методы рационального использования. |

Оценка результатов освоения программы

| № п.п | Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготавливать оборудование и материалы, средства измерения и контроля, необходимые для изготовления и ремонта крабового порядка | Демонстрировать понимание, как подготовить оборудование и материалы необходимые для оснастки крабового порядка и подготовки его к постановке. |
| 2 | Читать и выполнять чертежи, эскизы, проекты и иную технологическую документацию по изготовлению крабового порядка | Чтение и выполнение чертежей, эскизов по изготовлению крабового порядка. |
| 3 | Рассчитывать параметры крабовой ловушки при ее изготовлении и ремонте | Демонстрировать первоначальные навыки по посадке сетного плотна на каркас крабовой ловушки различными способами. Уметь вести расчёт основных параметров при изготовлении и ремонты элементов крабового порядка. |
| 4 | Выполнять технологические операции по изготовлению крабового порядка вручную и контролировать качество выполнения работы | Знать и применять основные такелажные работы по изготовлению всех элементов крабового порядка и контролировать качество их выполнения. |

- Подготовка судна к промыслу для выполнения промыслового задания

- Промысловое расписание для данного вида промысла

- Промысловая схема лова

- Подготовка крабового порядка к промыслу, техника постановки

- Выборка крабового порядка и освобождение от улова

- Схема выборочного комплекса

- Дополнительные механизмы и устройства задействованные при выборке крабового порядка

- Техника и тактика лова

Старший службы добычи краболовного судна должен быть готов к профессиональной деятельности в области промышленной эксплуатации водных биоресурсов, изготовления и применения орудий лова на краболовных судах, технической эксплуатации промысловых механизмов и оборудования.

Основные виды деятельности:

Производственно-технологическая

- обеспечение проведения технологического процесса добычи краба и иных морепродуктов,

- выбор оптимальной промысловой схемы, контроль за эффективным использованием орудий лова, анализ снижения уловистости орудий рыболовства и устранение повреждений;

Организационно-управленческая

- организация работы службы добычи на промысловом судне,

- составление промыслового расписания,

- выбор оптимальных решений при проведении работ в условиях нестандартных ситуаций,

- участие в оценке экономической эффективности производственной деятельности,

- обеспечение техники безопасности, санитарных правил и норм,

- составление ремонтной и учетной документации;

Эксплуатационно-техническая

- эксплуатация промысловых устройств и механизмов, подготовка их к работе, обслуживание во время работы, мелкий ремонт и регулировка.

- выбирать наиболее эффективные промысловые схемы добычи краба и иных морепродуктов;

- по технической документации вооружать орудия лова, производить их настройку, эксплуатацию и ремонт;

- изменять существующую технологию лова применительно к региональным условиям промысла;

- эксплуатировать промысловые механизмы и устройства;

- подбирать основные параметры промысловых механизмов для любой промысловой схемы;

- выполнять расчеты по кройке сетного полотна и основных параметров орудий рыболовства;

- осуществлять контроль орудий рыболовства в соответствии с правилами рыболовства;

- пользоваться нормативной и справочной литературой для выбора материалов, оборудования и технических средств;

- оценивать эффективность производственной деятельности палубной команды;

- анализировать и организовывать безопасные методы работы на промысловых участках и палубе в целом.

- должен знать классификацию орудий рыболовства и технических средств аквакультуры, состав и назначение их оснастки;

- виды и технические свойства сетевидных материалов;

- технологию постройки и ремонта орудий рыболовства; виды сетных и такелажных работ;

- технологические процессы, связанные с эксплуатацией орудий рыболовства;

- методику расчета основных параметров орудий рыболовства;

- основные конструкции орудий лова;

- общие требования правил рыболовства;

- условные обозначения, используемые в морской документации орудий рыболовства;

- основные направления в развитии механизации и автоматизации процессов промышленного рыболовства;

- методику анализа промысловых схем; основные дефекты промысловых механизмов и устройств;

- основные положения действующих нормативных документов;

- характерные аварии орудий рыболовства и мероприятия по их устранению и предупреждению;

- основы организации деятельности промыслового судна;

- правила техники безопасности при работе с орудиями лова,

- правовые вопросы экологический безопасности, охраны водной среды и принципы рационального использования природных ресурсов.

- методику анализа промысловых схем;

- основные дефекты промысловых механизмов и грузоподъемных устройств;

- устройство и принцип действия приборов поиска рыбы и аппаратуры контроля орудий лова;

- устройство и основы теории судна;

- спасательные устройства и оборудование по обеспечению безопасности жизнедеятельности членов судового экипажа;

- правила выполнения чертежей орудий лова и заполнение спецификаций;

- уметь: определять виды водных биоресурсов по их характерным признакам;

- оценивать численность популяции и промысловых запасов краба;

- выполнять кройку, соединение и посадку сетного полотна, все виды ремонта;

- изменять существующую технологию лова применительно к условиям промысла;

- эксплуатировать промысловые механизмы и устройства; подбирать основные параметры промысловых механизмов для любой промысловой схемы;

- выполнять ремонт промысловых механизмов и устройств в судовых условиях

Раздел 3: Технологический процесс производства крабовой продукции

и иных водных биологических ресурсов

Разработанная часть руководства направлена на закрепление и углубление знаний и умений, направленных на обработку краба и иных водных биологических ресурсов.

Цель раздела руководства:

1. закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний по технологии производства охлажденного, мороженого краба и иных биоресурсов, способам разделки, сортирования, мойки, работы на основном технологическом оборудовании;

2. подготовка к самостоятельной трудовой деятельности, которая направлена на выполнение работ по обработке краба и иных биоресурсов;

Основные задачи раздела руководства:

1. изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической литературы по вопросам выполнения основных технологических операций производства крабовой и иной продукции;

2. приобретение практических навыков работы на основном технологическом оборудовании, выполнения основных технологических операций по обработке краба и иных видов продукции;

3.изучение и соблюдение правил техники безопасности, пожаробезопасности и правил санитарной гигиены при обработке краба и иных водных биоресурсов.

Тематический план и содержание

| № п.п | Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала |
| --- | --- | --- |
| Обработка краба и иных водных биоресурсов |
| 1 | Вводный инструктаж. Охрана труда на рабочем месте и промышленная санитария | Постановка целей, задач, проведение инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности. Правила техники безопасности при работе на технологической линии по переработке краба на судне. Противопожарные мероприятия. Санитарные правила и нормы. Медицинские осмотры и личная гигиена персонала, задействованного в переработке краба Санитарные требования к организации технологических процессов. Основные требования нормативных документов к качеству воды для технологических и санитарно-бытовых целей. Понятия о дезинфекции и дезинфицирующих материалах |
| 2 | Виды крабового сырья. Сортировка краба и иных водных биологических ресурсов. | Характеристика видов краба и иных водных биоресурсов, разрешенных для промысла и обрабатываемых в промысловом цеху на борту судна. Требования к качеству сырья международным стандартам. Правила и приемы сортировки краба и иных водных биологических ресурсов по видам, размерам и качеству согласно установленным стандартам и правилам. |
| 3 | Производство мороженой продукции из краба и иных водных биоресурсов | Технологические инструкции по производству отдельных видов мороженой продукции. Контроль процесса замораживания. Требования к качеству готовой продукции. Требования технологических инструкций по размораживанию. Соблюдение температурного и санитарного режимов. Определение конца размораживания. Ознакомление с нормативными документами на мороженую продукцию. |
| 4 | Размораживание краба и иных водных биоресурсов | Требования технологических инструкций по размораживанию. Способы размораживания краба и иных биоресурсов, их достоинства и недостатки. Соблюдение температурного и санитарного режимов. Определение конца размораживания. |
| 5 | Способы разделки краба и иных водных биоресурсов | Рабочие приемы захвата краба с бункера или ленты транспортера. Положение рабочего по отношению к разделочному столу и месту подачи сырья. Правила и рабочие приемы отделения конечностей краба. Правила положения краба на разделочном столе, в процессе разделки. Способы разделки краба: жабрование, разделка на конечности |
| 6 | Производство вареного и сыро-мороженого краба | Технологические инструкции по производству продукции вареного и сыро-мороженого краба. Требования к качеству продукции. Температурный режим при приготовлении вареного краба. |
| Основные узлы технологического оборудования |
| 1 | Правила техники безопасности при работе на технологическом оборудовании | Правила техники безопасности при работе на всех видах технологического оборудования. Противопожарные мероприятия. Инструктаж по технике- и пожаро-безопасности при работе на технологическом оборудовании |
| 2 | Оборудование для мойки и сортирования краба и иных водных биоресурсов | Изучение принципа работы технологического оборудования для мойки и сортирования, конструкции узлов и деталей оборудования. Сортировка по массе и по градации. |
| 3 | Оборудование для погрузо-разгрузочных и транспортных работ | Ленточные, винтовые, пластинчатые, роликовые, гравитационные и другие конвейеры. Краны, электро-тали, элеваторы. Насосы. Гидротранспортеры. |
| 4 | Устройство и правила эксплуатации холодильного оборудования | Способы охлаждения камер холодильников и трюмов рефрижераторных судов: непосредственное, рассольное, воздушное, смешанное. Сравнительная оценка различных способов охлаждения. Установки для предварительного охлаждения краба и иных водных биоресурсов на судах. Устройство, принцип действия и техническая характеристика камерных морозильных аппаратов. |
| 5 | Упаковка и хранение краба и иных водных биоресурсов | Правила упаковки и хранения замороженного краба, нормы и стандарты. Виды упаковки, температура хранения. Сроки хранения согласно установленным стандартам качества. |

Укладка и сортировка:

ПРИЛОЖЕНИЕ:

СОСТАВ ПРОМЫСЛОВОГО ВООРУЖЕНИЯ

1. Крабовый порядок

2. Составные части промыслового вооружения

Monomotapa Marina LDA

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PESSOAL MARÍTIMO PARA A TRIPULAÇÃO MOÇAMBICANA DE PESCA E PROCESSAMENTO DE CARANGUEJOS DE PROFUNDIDADE

CHACEON MACPHERSONI

2018

Conteúdo:

Secção 1: Princípios básicos de busca pelasacumulações de caranguejo e de organização de pesca………………………………….…………………..……………………………………….…………..……. Pg. 3 – 9

Secção 2: Exploração de equipamento de pesca. Treinamento de membros da equipe do convés sobre a especificidade da pesca do caranguejo………………………………………………………..………………………….….…………………Pg. 10 -17

Secção 3: Processo tecnológico de produção de produtos de caranguejo e outros recursos biológicos aquáticos…………………………………………………………………..………..……………………..……..Pg. 18 - 22

Apêndice: composição do equipamento de pesca………………………………………………………….…………………………………………………… Pg. 23 – 24

Introdução:

O “Programa de formação do pessoal marítimo para a tripulação moçambicana de pescae processamento de caranguejos de profundidade Chaceon Macphersoni” é baseado em muitos anos de experiência da empresa usando métodos avançados de pesca e tecnologia de processamento, armazenamento e transporte.

Secção 1: Princípios básicos de busca de acumulações de caranguejo e de organização da pesca

Caranguejos comerciais, fazendo migrações permanentes, formam agregados com alta densidade de acumulação. A pesca do caranguejo é eficaz quando os caranguejeiros acham acumulação de caranguejos. Na pesca expedicionária, quando muitos navios têm um interesse comum, é conveniente buscar acumulações comerciais usando embarcações de busca especiais.

Com as conquistas modernas da tecnologia, a alta automação de equipamentos de embarcações de pesca com vários equipamentos de navegação e pesca permitem que eles funcionem de forma autónoma, no entanto, como antes, a busca de acumulações de caranguejo é realizada apenas por meio de conjuntos de gaiolas de teste em secções e rotas isobáticas. As distâncias entre as estações de gaiolas e a direcção da busca por cada região (população de caranguejo) são seleccionadas de acordo com a área da provável localização do caranguejo e com a experiência e o conhecimento do Capitão das características comportamentais dos caranguejos.

Actualmente, os navios de caprura de caranguejo estão equipados com gaiolas de vários tipos e modificações. O tipo tradicional e mais comum de gaiola nos barcos caranguejeiros é o de um cone truncado com uma abertura superior de entrada e um fundo móvel de abertura. Ao colocar gaiolas cónicas e piramidais no convés, removem-se-lhes os fundos e inserem-se uma na outra, o que permite reduzir a área ocupada por elas em comparação com as gaiolas rectangulares do modelo americano.

As gaiolas cônicas têm várias modificações em tamanho e equipamento: os barcos da Monomotapa Marina Lda utilizam gaiolas grandes (altura 70 cm, diâmetro superior a 55 cm e inferior a 150 cm).

Uma componente importante na pesca de caranguejo com o uso de gaiolas é o isco. Várias combinações de isco, as particularidades de desenho da gaiola e da abertura de entrada são orientadas para maximizar a eficiência da pesca para vários tipos de caranguejos.

Sabe-se que depois de uma permanência demorada na água, o isco perde as suas propriedades atractivas e deixa de atrair caranguejo.

Assim, considerando a eficácia do isco, recomenda-se a elevação das gaiolas de caranguejo com intervalos de, pelo menos, dois ou três dias.

Antes da colocação no mar das gaiolas existentes a bordo, são geralmente utilizados os dados da pesquisa ou informações de operações de pesca anteriores. No entanto, informações mais precisas sobre a distribuição de agregações de caranguejo podem ser obtidas através da colocação de gaiolas de teste ou redes de arrasto. As gaiolas de teste são colocadas de várias maneiras em áreas de boa perspectiva. Após ser determinado, por meio de captura de teste, o grau de dispersão do caranguejo, as ordens de gaiolas são posicionadas nas áreas de maior concentração. Geralmente, elas são colocadas em linhas paralelas, e a distância entre as gaiolas nesta ordem é de 0,2-0,3 milhas, dependendo da concentração de caranguejo. A distância entre as ordens de gaiolas é de 0,3-0,7 milhas. Para monitorar o movimento de caranguejos ao redor das gaiolas de pesca, coloca-se uma série de gaiolas de teste.

A actividade dos caranguejos em movimento varia muito, dependendo da estação do ano. Em altas densidades de aglomerados de caranguejo, a distância entre gaiolas e ordens de gaiolas diminui e, inversamente, em baixa densidade, aumenta a distância entre ordens de gaiolas, proporcionando uma busca mais eficiente de novas aglomerações.

Devido à deslocação dos caranguejos, raramente consegue-se pescar por muito tempo em um só lugar. Com uma diminuição das capturas, é melhor começar imediatamente a procurar o aglomerado de caranguejo deslocado. É muito importante determinar a direcção da migração e a velocidade de movimento dos caranguejos em cada época do ano.

Objectivos e metas da secção do Manual:

O estudo da secção do manual visa a formação de habilidades práticas e profissionais, a aquisição de experiência prática inicial para o desenvolvimento subsequente de competências gerais e profissionais no campo da pescaria de caranguejo e outros recursos biológicos aquáticos.

O objectivo da secção do manual é obter habilidades teóricas e práticas para trabalhar em um navio caranguejeiro, os princípios de busca de aglomerados de caranguejo e as tácticas básicas de pesca.

As metas da secção do manual são:

- Introdução às características da pesca de caranguejo

- Aquisição de habilidades profissionais primárias visando a busca do alvo da pescaria

- Análise e avaliação da área de pesca

- Análise e avaliação de indicadores hidrometeorológicos da área de pesca

- Domínio das particularidades do trabalho na pescaria de caranguejo

- Indução de habilidades de trabalho em grupo

- Organização da pescaria de caranguejo

Com o objectivo de dominar esses tipos de actividade profissional e as competências profissionais correspondentes, o membro da tripulação envolvido na organização do processo de pesca deve:

Adquirir habilidades primárias sobre:

- As características das artes de pesca utilizadas para este tipo de pesca num determinado tipo de embarcação.

- Fundamentos da busca por aglomerados de objectos pesqueiros. Avaliação quantitativa da concentração da pescaria alvo, incluindo possíveis caminhos de deslocação (migração).

- Compreensão e avaliação da área de pesca, incluindo conhecimento das especificidades do relevo de fundo, correntes, fenómenos das marés.

- Compreensão e avaliaçãoda situação hidrometeorológica na área de pesca e seu impacto no desempenho da pesca.

- Particularidades do trabalho na pescaria de caranguejo, capacidade de actuação em situações de emergência e monitoramento da segurança na pesca.

- Organização do processo de trabalho, levando em consideração as possíveis especificidades da pescaria.

Conhecer:

- Informações gerais sobre a estrutura do barco, suas características técnicas e operacionais.

- Composição e esquemas de colocação, características técnicas dos equipamentos dos barcos.

- Meios individuais de salvação.

- Medidas de primeiros socorros para as vítimas de pesca.

- Preparação doconvés, sala de processamento e instalações de carga para aceitação de matérias-primas.

- Segurança no trabalho para operações de pesca e carga.

- Organização, medidas e meios para garantir a segurança no trabalho a bordo.

|  | Nome da secção ou tópico | Conteúdo do material de treinamento para dominar habilidades e capacidades, tipos aproximados de trabalho |
| --- | --- | --- |
| 1 | Determinação das direcções no mar, com o uso de instrumentos de navegação, manuais e sistemas de pesca | Direcção verdadeira, curso, radiogoniometria, ângulo do rumo, derivação e consideração de fluxo para pesca segura. Cursos magnéticos e radiogoniometria, transferência e correcção de ângulos do rumo. Instrumentos para determinar as direcções no mar. Os indicadores de direcção e repetidores de vários indicadores de curso. Capacidade de usar correctamente o equipamento no momento da pesca. |
| 2 | Equipamento de navegação de rotas marítimas | Meios de equipamento de navegação de mares e oceanos. Sistemas internacionais para a protecção de perigos. Identificação de faróis e suas características. Capacidade de realizar operações de pesca seguras nas proximidades do equipamento de navegação de mares e oceanos. |
| 3 | Instrumentos para observações hidrometeorológicas | Elementos e unidades meteorológicas para medir a temperatura do ar, pressão atmosférica, elementos de vento, direcção e grau de perturbação do mar, faixa de visibilidade ou nebulosidade na pesca. Preparação de instrumentos para a realização de observações hidrometeorológicas. |
| 4 | Organização e procedimento de vigias na pescaria de caranguejo | Requisitos para a organização devigias durante a pesca. O procedimento para a entrega/recepção davigia na pescaria. Organização de vigia com visibilidade limitada, ao navegar em águas costeiras sob condições de pesca. |
| 5 | Governação do barco e execução de comandos enviados para o leme durante a pesca | Informações gerais sobre o dispositivo de leme. Postos de comando doleme, seus equipamentos. Organização da verificação e preparação do dispositivo de leme para operação antes de começar a faina. Condução e retenção do barco no curso determinado durante a pesca. |
| 6 | O trabalho no convés na captura de caranguejo e a ferramenta utilizada | Regras de operação técnica de dispositivos do navio e dos componentes das artes de pesca. Materiais para o cuidado de dispositivos de navio, cabos de manipulação, blocos, guindastes, etc. Regras de segurança aplicáveis a navios na realização das operações de cordas no embarque, pesca e atracagem. Manutenção de estruturas, dispositivos e mecanismos de navios, equipamentos de convés e outro apetrecho. |
| 7 | Garantir a segurança do navio durante a realização da vigia na pescaria de caranguejo | Terminologia principal, conceitos e definições utilizados na realização de uma vigia na ponte durante a temporada de pesca. Interacção entre a tripulação e o oficial encarregado da vigia durante o horário de vigia na pesca. Uso de sistemas internos de comunicação e alerta de emergência. Procedimento para recepção e entrega de vigias na pesca. |
| 8 | Segurança de trabalho, protecção de trabalho, regulamentos sanitários e cuidados médicos a bordo | Responsabilidades do serviço de vigia na implementação de regulamentos de segurança. Segurança durante o trabalho no convés e nas operações de pesca. Precauções de segurança na colocação e retirada da ordem de gaiolas de caranguejo. |
| 9 | Estudo das características do leito marinho na área de pesca | Configuração de dispositivos de controlo de profundidade. Determinação da natureza do solo. Estudo do relevo do leito tendo em conta a especificidade revelada. Análise da aquatória, definição de uma área segura para a pesca. |
| 10 | Correntes e fenómenos das marés | Estudo das direcções das correntes nos locais de pesca. Possíveis anomalias naturais, distúrbios locais da superfície da água, ondas anómalas, etc. Determinação do tempo de preia-mar e de maré baixa. Determinação da influência das correntes sobre a eficiência das operações de pesca. |
| 11 | Artes de pesca | Conhecimento sólido das artes de pesca. A estrutura da gaiola de caranguejo. Princípios de armação de uma ordem de gaiolas de caranguejo. Preparação da gaiola de caranguejo para a sua colocação e retirada. Reparação das artes de pesca. |
| 12 | Busca por objectos de pesca | Princípios básicos da busca por objectos de pesca. Teste, durante a pescaria, do tamanho da população de caranguejo. Análise da deslocação do caranguejo. Métodos de colocação das gaiolas de teste. Uso racional do isco. Controlo sobre a deslocação do caranguejo. |
| 13 | Processamento de objectos de pesca | Fundamentos do processo tecnológico para o processamento de caranguejo e de outros resoursos biológicos. Escala de tamanhos e composição de espécies. Embalagem, armazenamento e transporte de produtos acabados. Controle de qualidade de produtos acabados. Métodos de redução da perda de qualidade do produto. |

Secção 2: Exploração das artes de pesca.

Treinamento de membros da equipe do convés em questões da especificidade da captura de caranguejo

A implementação deste manual metódico visa a formação de habilidades práticas profissionais, a aquisição de experiência prática para o desenvolvimento subsequente de competências gerais e profissionais em matéria de captura de caranguejo.

O objectivo do projecto é consolidar o conhecimento teórico e adquirir habilidades práticas para novos trabalhos na indústria do caranguejo.

As tarefas da secção são:

- Familiarização com o navio e suas especificidades.

- Aquisição de habilidades de preparação da embarcação para uma viagem de pesca.

- Familiarização com mecanismos tecnológicos de captura.

- O estudo dos esquemas-padrão de captura para este tipo de pescaria.

Com o objectivo de dominar esses tipos de actividade profissional e competências profissionais correspondentes, o trabalhador deve conhecer:

- Arranjo do navio.

- Horário de trabalho do turno da tripulação do convés e da dos serviços de processamento.

- Uma variedade de máquinas e mecanismos utilizados na pesca.

- Conteúdo e finalidade da pescaria de caranguejo.

- Fluxograma do navio.

- Horário de pesca.

- Preparação da ordem de gaiolas de caranguejo para o trabalho e a tecnologia da sua colocação.

- Tecnologia daretirada da ordem de gaiolas,métodos da extração de capturas.

Ser capaz de:

  - Escolher o material certo para equipar asgaiolas

  - Usar correctamente a ferramenta ao equipar asgaiolas

  - Organizar e consertar materiais para que, com a máxima conveniência, possa executar operações tecnológicas

  - Medir com precisão as redes e cordas

  - Recortar as redes de diferentes configurações

  - Fazer quaisquer reparos das artes de pesca

  - Responder a quaisquer situações extremas decorrentes do processo de pesca.

Conteúdo dos principais tópicos de treinamento sobre as especificidades da pescaria

|  | Nome da secção ou tópico | Conteúdo do material de treinamento para dominar habilidades e capacidades, tipos aproximados de trabalho |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implementação de operações tecnológicas na fabricação e reparação de equipamentos de pesca | A tecnologia de malhar à mão. Tipos de nós usados ​​paramalhar manualmente. (vantagens, desvantagens e esfera de aplicação). Cálculo de produção manual da malha, controlo de qualidade do trabalho realizado. O propósito dorecorte da malha, seus tipos, o campo de uso em artes de captura na pescaria de caranguejo. Métodos de juntar asmalhas de rede, campo de aplicação na captura de caranguejo, tecnologia de execução. Formas de aplicação da malha de rede, ao equipar uma gaiola de caranguejo. Tipos de manipulação de aparelho do navio, escopo, execução de tecnologia. Ferramentas e dispositivos utilizados na manipulação do aparelho na captura de caranguejo. Preparação da ordem de gaiolas para oposicionamento no mar. Cálculo da quantidade de unidades de pesos necessários para o funcionamento normal da ordem de gaiolas. |
| 2 | Factores que afectam o processo de captura. Tecnologia e organização da pesca. | Estrutura das artes de captura de caranguejo. O conceito de capturabilidade de uma gaiola de caranguejo, coeficientes de capturabilidade. Capacidade de captura. Métodos para determinar o tamanho das reservas comerciais, a base teórica para a exploração dasreservas de caranguejo. Actividades para a conservação e reproduçãodas reservas de caranguejo. Características gerais da captura. Acidentes no trabalho com ordens de gaiolas, métodos para sua prevenção e eliminação. Implementação de processos tecnológicos de pesca. A retirada da captura de caranguejo da gaiola. |
| 3 | Informações gerais sobre as regras da pesca do caranguejo e medidas de conservação | Estrutura dos órgãos de protecção da fauna marinha e suas principais actividades. Regras de pesca do caranguejo e medidas de conservação, suas designações e provisões gerais. Fundamento biológico para o controlo da pescaria de caranguejo: tamanho da quota, percentagem de capturas de outros recursos biológicos aquáticos, tamanho mínimo da malha da gaiola de caranguejo. |
| 4 | Mecanismos de pesca. Os principais elementos das máquinas de pesca, mecanismos e dispositivos. | Confiabilidade dos mecanismos de pesca. Os principais parâmetros e características de desenho dos mecanismos de pesca. Justificação dos parâmetros principais das máquinas de carga (esforço de tracção, velocidade de elevação, potência de tracção, comprimento da ordem de gaiolas). |
| 5 | Corpos flexíveis de elevação e de tracção | Parâmetros básicos dos dispositivos de carga. Plumas de carga e guinchos do navio. Máquinas para a elevação, colocação eposicionamento da ordem de gaiolas. |
| 6 | Manutenção das artes de pesca e registo de isco | Preparação das artes de pesca para armazenamento. Verificação da validade das artes de pesca. Conservação das gaiolas de caranguejo e dos cabos de amarra das gaiolas. Manutenção de artes de pesca, reparação, substituição de peças durante a operação. Manutenção das artes de pesca no intervalo das suasutilizações. Normas de desgaste. Inventariação do desgaste das artes de pesca. Contabilização do consumo de isco (A quantidade de isco necessária para uma ordem de gaiolas. Análise do consumo de isco e métodos de uso racional. |

Avaliação dos resultados do programa

|  | Resultados (competências profissionais dominadas) | Indicadores-chave da avaliação de resultados |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preparação de equipamentos e materiais de medição e controlonecessários para o fabrico e manutenção da ordem degaiolas. | Demonstrar compreensão de como preparar o equipamento e os materiais necessários para equipar a ordem de gaiolas e prepará-lo para a colocação no mar. |
| 2 | Ler e executar desenhos, esboços, projectos e outra documentação tecnológica para a captura de caranguejo | Ler e elaborar desenhos e esboços para a produção de ordem de gaiolas. |
| 3 | Calcular os parâmetros da gaiolade caranguejo na sua fabricação e reparação | Demonstrar as habilidades iniciais de plantar a malha da rede no corpo da gaiola de caranguejo de várias maneiras. Ser capaz de calcular os principais parâmetros para o fabrico e reparo de elementos da ordem de gaiolas. |
| 4 | Realizar operações tecnológicas na fabricação de uma ordem de gaiolas de caranguejo manualmente e controlar a qualidade do desempenho do trabalho | Conhecer e executar ostrabalhos com o aparelho básico para a produção de todos os elementos da ordem de gaiolas e monitorar a qualidade do seu desempenho. |

- Preparar a embarcação para o cumprimento do plano da faina.

- Cronograma de pesca para este tipo de pescaria.

- Esquema de pesca.

- Preparação da ordem de gaiolas para a captura de caranguejo, e técnica da sua colocação.

- Levantamento da ordem de gaiolas e despejo da captura.

- Fluxograma dos trabalhos de retirada das capturas.

- Mecanismos e dispositivos adicionais envolvidos na retirada da ordem de gaiolas.

- Técnicas e tácticas de captura.

O navio de captura de caranguejo sênior deve estar pronto para actividades profissionais no campo da exploração industrial de recursos biológicos aquáticos, fabricação e uso de artes de pesca em embarcações de caranguejo, a exploração técnica de equipamento e mecanismos de pesca.

Principais actividades:

Industrial e tecnológica

1. Assegurar a realização de um processo tecnológico para o processamento de caranguejo e outros produtos marinhos;

2. Selecção do regime de captura óptimo, acompanhamento da utilização efectiva das artes de pesca, análise da redução da capturabilidade dos equipamentos de pesca e eliminação dos danos.

Organizacional e de gestão

1. Organização do funcionamento do serviço de processamento em um navio de pesca;

2. Compilação do cronograma de pescaria;

3. A escolha das melhores soluções para o trabalho numa situação extrema;

4. Participação na avaliação da eficiência económica das actividades produtivas;

5. Garantir a segurança no trabalho, o cumprimento das normas gerais e regras sanitárias;

6. Preparar a lista de reparação e de inventariazação;

Operacional e técnica

1. Exploração de dispositivos e mecanismos de pesca, sua preparação para o funcionamento; manutenção durante o trabalho, pequenas reparações e ajustes.

2. Escolher os esquemas de pesca mais eficientes para o processamento de caranguejo e outros produtos marinhos;

3. Armar as artes de pesca e realizar o seu ajuste, operação e reparação de acordo com a documentação técnica;

4. Alterar a tecnologia de pesca existente em função das condições regionais da pescaria;

5. Explorar mecanismos e dispositivos de pesca;

6. Adequar os principais parâmetros dos mecanismos de pesca para qualquer regime de pesca;

7. Realizar cálculos para o corte da malha de rede e dos principais parâmetros das artes de pesca;

8. Controlar o equipamento de pesca de acordo com os regulamentos de pesca;

9. Utilizar a literatura normativa e de referência para a selecção de materiais, equipamentos e meios técnicos;

10. Avaliar a eficiência das actividades de produção da tripulação do convés;

11. Analisar e organizar métodos de trabalho seguros em áreas de pesca e no convés em geral.

12. Deve conhecer a classificação das artes de pesca e dos meios técnicos da aquacultura, a composição e a finalidade do seu equipamento;

13. Tipos e propriedades técnicas de materiais em malha de rede;

14. Tecnologia de construção e reparação de artes de pesca; tipos de rede e manipulação de aparelho;

15. Processos tecnológicos associados à exploração de artes de pesca;

16. Metodologia para o cálculo dos parâmetros básicos dasartes de pesca;

17. Os desenhos básicos das artes de pesca;

18. Requisitos gerais das regras de pesca;

19. Símbolos utilizados na documentação marítima de artes de pesca;

20. As principais orientações no desenvolvimento da mecanização e automação dos processos da pesca industrial;

21. A metodologia de análise dos padrões de pesca; os principais defeitos de mecanismos e dispositivos de pesca;

22. As principais disposições dos regulamentos existentes;

23. Avarias características das artes de pesca e medidas para a sua eliminação e prevenção;

24. Fundamentos de organização das actividades do navio de pesca;

25. Regras de segurança de trabalho com equipamento de pesca;

26. Questões legais de segurança ambiental, protecção do meio aquático e princípios de uso racional de recursos naturais.

27. Métodos de análise de esquemas de pesca;

28. Os principais defeitos das artes de pesca e dos dispositivos de carga;

29. O arranjo e o princípio de funcionamento de dispositivos e equipamentos de busca de cardumes e de aparelhos de monitoramento de artes de pesca;

30. O arranjo e teoria do navio;

31. Dispositivos e equipamentos de resgate para a garantia da segurança da actividade vital dos membros da tripulação do navio;

32. Regras de elaboração de desenho técnico das artes de pesca e preenchimento da nota explicativa;

33. Ser capaz de determinar os tipos de recursos biológicos aquáticos pelas suas características;

34. Estimar o tamanho da população de caranguejo e suareservacomercial;

35. Realizar o recorte, junção e montagem da malha de rede, e todos os tipos da sua reparação;

36. Alterar a tecnologia de pesca existente em função das condições de pesca;

37. Operar mecanismos e dispositivos de pesca; seleccionar os principais parâmetros dos mecanismos de pesca para quaisquer regimes de pesca;

38. Realizar reparações de mecanismos e dispositivos de pesca a bordo do navio.

Secção 3: Processo tecnológico de processamento de produtos de caranguejo

e outros recursos biológicos aquáticos

O manual foi desenvolvido com vista a consolidar e aprofundar conhecimentos e habilidades voltadas para o processamento de caranguejo e outros recursos biológicos aquáticos.

Finalidade da secção do manual:

1. Consolidação, expansão e aprofundamento dos conhecimentos teóricos obtidos na tecnologia de produção de caranguejo arrefecido, congelado e outros recursos biológicos marinhos, métodos de processamento, classificação, lavagem, trabalhos com o equipamento tecnológico principal;

2. Preparação para a execuçãode trabalho independente, que visa a realização de trabalhos de processamento de caranguejo e outros recursos biológicos marinhos;

Principais tarefas da secção do manual:

1. Estudo de matérias normativas e metodológicas, literatura fundamental e periódica sobre a implementação das principais operações tecnológicas de produção de caranguejo e outros produtos;

2. Aquisição de habilidades práticas de trabalho com o equipamento tecnológico básico e desempenho das operações tecnológicas básicas no processamento de caranguejo e outros tipos de produção;

3. Aprendizagem e observação das regras de segurança, segurança contra incêndios e normas de higiene aplicáveisao processamento de caranguejo e outros recursos biológicos aquáticos.

Plano temático e conteúdo

|  | Nome das secções e tópicos | Conteúdo do material de treinamento |
| --- | --- | --- |
| Processamento de caranguejo e outros recursos biológicos marinhos |
| 1 | Apresentação introdutória. Saúde ocupacional e saneamento industrial | Definição das metas e objectivos, realização depalestras sobre segurança no trabalho e segurança contra incêndio. Regras de segurança de trabalho na linha de processamento de caranguejo a bordo. Medidas de prevenção de incêndio. Regras e normas sanitárias. Exames médicos e higiene pessoal de marinheiros envolvidos no processamento de caranguejo. Requisitos sanitários para a organização dos processos tecnológicos. Os principais requisitos dos documentos normativos para a qualidade da água para fins tecnológicos e sanitários. Conceitos de desinfecção e materiais paradesinfecção. |
| 2 | Tipos de matérias-primas de caranguejo. Classificação de caranguejo e outros recursos biológicos aquáticos. | Características das espécies de caranguejo e outros recursos biológicos aquáticos autorizados à pesca e processados na sala de processamento a bordo do navio. Requisitos de qualidade das matérias-primas segundo os padrões internacionais. Regras e técnicas de classificação do caranguejo e outros recursos biológicos marinhos por tipos, tamanhos e qualidade de acordo com os padrões e regras estabelecidas. |
| 3 | Produção de produtos congelados de caranguejo e outros recursos biológicos marinhos | Manuais tecnológicos da produção de certos tipos de produtos congelados. Controlo do processo de congelamento. Requisitos da qualidade dos produtos acabados. Manuais tecnológicos da produção de certos tipos de produtos congelados. Controlo do processo de congelamento. Requisitos da qualidade de produtos acabados. Requisitos de manuais tecnológicos de descongelamento. Observação de regimes de temperatura e regras sanitárias. Determinação do fim do descongelamento. Conhecimento da documentação normativa relacionada a produtos congelados. |
| 4 | Descongelamento de caranguejo e outros recursos aquáticos | Requisitos dos manuais tecnológicos sobre o descongelamento. Formas de descongelar caranguejo e outros recursos biológicos, suas vantagens e desvantagens. Observação dos regimes de temperatura e de sanitaria. Determinação do fim do descongelamento. |
| 5 | Métodos de corte de caranguejo e outros recursos marinhos | Métodos de retirar um caranguejo do bunker ou da correia transportadora. A posição do trabalhador em relação à mesa de corte e ao local de fornecimento de matérias-primas. Regras e métodos de separar os membros do caranguejo. Regras para a posição do caranguejo na mesa de corte durante o processo de corte. Métodos de corte de um caranguejo, separação das guerlas e corte dos membros. |
| 6 | Produção de caranguejo congelado cozido e cru | Instruções tecnológicas da produção de produtos de caranguejo cozido e cru. Requisitos de qualidade dos produtos. Regime de temperatura da fervura ao cozinhar o caranguejo. |
| O equipamento básico de processamento |
| 1 | Regras de segurança de trabalho com o equipamento de processamento | Regras de segurança de trabalho com todos os tipos de equipamento tecnológico. Medidas de prevenção de incêndio. Instrução sobre segurança técnica e contra incêndio no trabalho com o equipamento de processamento. |
| 2 | Equipamento para a lavagem e selecção de caranguejo e outros recursos biológicos marinhos | Estudo do princípio da operação de equipamentos tecnológicos para lavagem e selecção, desenho e peças do equipamento. Classificação por peso e tamanhos. |
| 3 | Equipamento para carregamento, descarga e transporte | Transportadores de cinta, de parafuso, de placas, de rolamentos, gravitacionais e outros. Guindastes, guinchos eléctricos, elevadores. Bombas. Transportadoras hidráulicas. |
| 4 | O dispositivo e as regras de operação do equipamento de refrigeração | Métodos de refrigeração das câmaras frigoríficas e dos porões dos navios congeladores: directo, salmoura, ar, misturado. Avaliação comparativa de vários métodos de refrigeração. Instalações de pré-arrefecimentodo caranguejo e outros recursos marinhos aquáticos a bordo de navios. O modo de funcionamento, princípio da operação e as características técnicas das câmaras congeladoras. |
| 5 | Embalagem e armazenamento de caranguejo e outros recursos biológicos marinhos | Regras para a embalagem e armazenamento de caranguejo congelado, normas e padrões. Tipos de embalagens, temperatura de armazenamento. Tempo de armazenamento de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos. |

Empilhamento e classificação:

ANEXO:

COMPOSIÇÃO DAS ARTES DE PESCA

1. Ordem das gaiolas de caranguejo

De esquerda para direita e de cima para baixo: boia flutuante, boia de vento, cabo da boia flutuante, cabo de amarra das gaiolas, cabo da âncora, gaiola de caranguejo, âncora.

- Componentes da ordem de gaiolas de caranguejo

De esquerda para a direita: gaiola de caranguejo, cabo de amarra das gaiolas, boias, saco para isco, contentor de isco, âncoras.

Fim da tradução

# Text boxes

Gaiola de caranguejo

âncora

Cabo da âncora

Cabo da boia flutuante

Boia de  vento

Boia flutuante

Cabo de amarra das gaiolas

Gaiola de caranguejo

Cabo de amarra das gaiolas

âncoras

Contentor de isco

Saco para isco

Boias